九江萍钢钢铁有限公司

物流运输部水泥桥及码头泊位检测项目

招标公告

招标编号：JG/ZB/SC2021-WWZL115

九江萍钢钢铁有限公司拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。

一、招标项目内容、技术要求、招标数量、计划招标时间等

（一）招标项目名称：物流运输部水泥桥及码头泊位检测

（二）技术要求：

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 项目要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物流运输部产品站二号码头水泥引桥强度检测 | 桥梁静载试验，承载能力检测，用厂区车辆加载。 | 1.根据二号码头水泥引桥受力结构和运行情况对受损部位进行检测、分析，并判断现在可以继续动态承载的能力及预估正常运行的时限。 2.当动态承载能力无法满足产品站当前的生产运行条件时，投标单位需提供相应的改善建议，从而达到当前生产运行条件。 3.所需的改善建议实施合格后才可验收。检测工期30天。 | 项 | 1 |
| 2 |  | 混泥土强度及保护层强度分为上部主梁与下部墩台，用回弹法与电磁法试验。 |  | 项 | 1 |
| 3 |  | 全桥外观病害吊车及尺寸检测。 |  | 项 | 1 |
| 4 | 物流运输部3号、4号、5号、6号码头泊位结构安全检测 | 观测各码头的坐标和高程数据。 | 与历史数据对比，计算码头的沉降和位移状况（历史数据由上次检测单位“中交武汉港湾工程设计研究院”提供）。 | 泊位 | 4 |
| 5 |  | 各码头水上外观检测。 | 散货泊位须检查趸船裂缝、局部损坏情况，件杂泊位须检查混凝土结构外观检测，钢结构外观全部检查。 | 项 | 1 |
| 6 |  | 各码头上部混凝土结构破损、裂缝情况、钢筋锈蚀情况全部检查。 | 检测比例要求为5％且不少于 10 个构件。 | 构件 | 20 |
| 7 |  | 各码头上部结构混凝土结构、混凝土强度、混凝土结构保护层厚度、混凝土结构碳化深度检测。 | 检测比例要求为2％且不少于 5 个构件，件杂泊位（纵梁、轨道梁、面板，共计15个构件）、固定引桥纵梁及盖梁共计8个构件、现浇墩台5个构件。 | 构件 | 28 |
| 8 |  | 各码头上部结构混凝土结构氯离子含量检测。 | 检测比例要求为每泊位 1 组。 | 组 | 4 |
| 9 |  | 各码头上部结构混凝土结构涂层厚度、混凝土结构涂层粘结力检测。 | 检测比例要求为1％～2％不少于 3 件，5构件/座，18座，共计90构件。 | 构件 | 90 |
| 10 |  | 各码头接岸结构损坏情况、差异沉降、位移情况全部检查。 | 要求全部全方位仔细检查。 | 项 | 1 |
| 11 |  | 各码头接岸结构断面变化情况检测。 | 检测比例要求：每个泊位检测 2～3 个断面。 | 断面 | 12 |
| 12 |  | 各码头整体稳定性结构检测后，须提供CMA技术状况评定报告。 | 投标单位必须具有交通运输部颁发的JTJC公路水运工程试验检测机构等级证书、CMA检验检测机构资质认定证书。检测人员具有相应技术资格证书。工期30天。 | 项 | 4 |
| 13 |  | 技术服务措施费 | 人员差旅及租船等措施费用 | 项 | 1 |

所需设备、工具、材料等均由投标单位自行提供。质保期12个月，自验收合格之日起开始计算。

（三）招标数量：详见上表。

（四）计划招标时间：2021年10月19日，具体时间以通知为准。

（五）报名截止时间：2021年10月14日17：00前。

（六）中标后合同签订完成期限：15天内。

（七）其他：以实际施工数量为准进行结算付款。

二、资质要求

（一）公司具有独立法人资格。

（二）具有交通运输部颁发的JTJC公路水运工程试验检测机构等级证书、CMA检验检测机构资质认定证书。

（三）提供两份近三年码头检测业绩合同复印件。

三、意向投标人提交的资格证明文件

（一）资质材料（加盖投标单位公章）：

1.最新年检有效的企业法人营业执照副本复印件，交通运输部颁发的JTJC公路水运工程试验检测机构等级证书、CMA检验检测机构资质认定证书。

2.法定代表人资格证明（需载明身份证号码）、代理人身份证复印件及法人授权委托书原件。

3.企业介绍，便于对其资质进行审查。

4.投标单位开票信息。

5.银行开户许可证复印件。（上述资料需加盖投标单位公章）

6.提供安全施工预案，提供两份近三年码头检测业绩合同复印件。

（二）提交时间：报名时提交。

（三）提交方式：书面、电子邮件（电子邮箱地址：shengchanzhihui@pxsteel.com）。

四、投标方式

招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标邀请函（说明书），接到招标邀请函（说明书）的单位请按邀请函（说明书）要求时间交纳相应投标保证金23000元、招标服务费200元。招标结束后，中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，不足部分应予以补齐，未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还（不计息）。

五、招标方信息

（一）单位名称：九江萍钢钢铁有限公司

（二）联系地址：江西省九江市湖口高新技术产业园区九江萍钢钢铁有限公司生产指挥中心；邮编：332500。

（三）联系人：赵工；18870216926。

（四）法务监审部监督电话：李工18870210166。

九江萍钢钢铁有限公司生产指挥中心

2021年9月30日

附件一：

法人代表授权委托书

九江萍钢钢铁有限公司：

______________________是中华人民共和国合法企业，法定地址：______________________。（必填）

法定代表人________特授权_______代表我公司全权办理与贵公司的（项目名称）业务，包括但不限于投标、签订合同、领取合同款、收货、退换货、质量异议处理等事项，并签署全部的有关文件、协议及合同，同时往来文件通过该邮箱（邮箱号：必填）接收、发送。

我公司对被授权人在办理上述事项过程中签署的一切文件均予以认可，并承担相应的法律责任，本授权书有效期：________年_____月_____日至_____年_____月____日（必填）。

在撤销授权的书面通知之前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签字：_________      授权人(签章或签字)：______

身份证号：_____________      身份证号：________________

职　　务：_____________      职　　务：_（不能填法人）_

电　　话：__________ __      电　　话：________________

单位名称：

(公司公章、财务专用章、法人章)

签署时间：（必填）

授权人身份证（正、反面）：     被授权人身份证（正、反面）：

附件二：

诚信承诺书

九江萍钢钢铁有限公司：

我方在遵守《民法典》《反不正当竞争法》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等法律和规定的基础上，就我方及我方工作人员的行为向贵方作出如下承诺：

一、自觉遵守贵方规章制度，诚实守信地为贵方提供符合贵方需求的安全可靠的产品、服务及相关技术，保证产品质量，并主动做好售后服务工作。

二、不向贵方工作人员长期无偿提供通讯工具和交通工具。

三、不向贵方工作人员及其家属赠送一切礼品。

四、不以任何方式向贵方工作人员及其家属馈赠礼金及有价证券。

五、不以任何方式宴请贵方工作人员（正常公务招待除外），或安排贵方人员旅游、商务休闲及其他不当活动。

六、不发生为贵方工作人员代为购买或长期借用房屋、汽车等贵重物品的行为，杜绝与贵方有关人员私下建立不正当交易关系，或者其它有损贵方形象的行为。

七、不发生为贵方有关人员的特定关系人安排工作、兼职，以及提供入股、干股分红或其它不当利益的行为。

八、发现贵方工作人员有受贿或者索贿行为以及徇私舞弊、滥用职权等行为时，将积极举报或投诉，并实事求是地配合贵方纪检监察机构调查并提供书面举报材料。

九、不发生违反商业道德、扰乱正常市场竞争秩序、提供虚假材料、泄露双方商业秘密以及排挤其他经营者公平竞争等行为。

十、不发生其它任何可能影响贵方工作人员公正执行公务或职务廉洁的行为。

十一、不发生下列行为：

（一）伪造或者冒用认证标志、名牌产品标志、免检标志等质量标志和许可证标志的。

（二）伪造或者使用虚假产地的。

（三）伪造或者冒用他人的厂名、厂址的。

（四）假冒他人注册商标的。

（五）提供的产品掺杂、掺假，以假充真、以次充好的。

（六）提供失效、变质的产品。

（七）提供存在危及人体健康和人身、财产安全的不合格危险的产品。

（八）提供的产品所标明的指标与实际不符的。

（九）提供国家有关法律法规明令禁止生产、销售的产品。

若违反上述承诺，我方愿意按照下列条款承担违约失信责任：

一、贵方有权单方面解除合同；贵方有权单方面取消我方作为供应商或合作方的资格；我方三年内不得与贵方及贵方下属企业开展业务往来；情节严重的，贵方有权移交司法机关处理。

二、我方自愿按照以下方式承担经济赔偿金，且贵方有权从我方在贵方的货款中等额扣除上述经济赔偿金：

（一）我方若违反第1项至第10项承诺中的任一项，我方自愿承担5万元的经济赔偿金。

（二）我方若违反第11项的，贵方有权对涉案标的物不予结算付款，且我方自愿按照下列计算方式承担经济赔偿金：

1.涉案标的物合同金额≤10万元的，按涉案标的物合同金额的30%承担经济赔偿金，最低不低于1万元。

2.10万元＜涉案标的物合同金额≤100万元的部分，按涉案标的物合同金额的20%承担经济赔偿金。

3.100万元＜涉案标的物合同金额≤400万元的部分，按涉案标的物合同金额的10%承担经济赔偿金。

4.涉案标的物合同金额＞400万元的部分，按涉案标的物合同金额的5%承担经济赔偿金。

以上经济赔偿金按超额累进计算。例如：涉案标的物合同金额为500万元的经济赔偿金的计算公式＝10万元×30%＋90万元×20%＋300万元×10%＋100万元×5%＝56万元。

涉案标的物合同金额＝涉案标的物合同单价×涉案标的物数量。

（三）本条经济赔偿金与合同其他违约金重复的，以金额更高者为准。

我方同意：在我方涉嫌侵害贵方利益的调查过程中，贵方有权暂停支付货款，并根据调查情况进行处理，同时我方应继续履行合同义务，因我方不继续履行合同义务造成贵方经济损失的，由我方承担赔偿责任。

本承诺书作为贵我双方合同的附件，与贵我双方签订的合同具备同等法律效力，本承诺书中的经济赔偿责任与贵我双方签订的合同中我方应承担的赔偿责任同时并存有效。

我方声明：本承诺书中内容为我方慎重考虑后作出的承诺，为我方真实意思表示，不可撤销，且我方明知本承诺书对我方的约束力。

本承诺书自我方签署之日起生效，在贵我双方业务往来存续期间有效。

承诺人（单位公章）：

签署人（法定代表人或授权代表）：

签署日期：      年    月    日