## 四川省达州钢铁集团有限责任公司

## DN500-DN1000离心球墨铸铁管项目

## 招标公告

招标编号：ZB-SH-2022-CD-059

四川省达州钢铁集团有限责任公司（以下简称：达州钢铁）拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。

一、招标项目内容、招标数量

（一）招标项目名称：DN500-DN1000离心球墨铸铁管项目-EPC工程（标段五）。

（二）招标数量：1个EPC总承包工程。

（三）项目建设方式：本项目采用EPC总承包方式，承包方承担该工程的设计、设备和材料采购、加工制作、运输、施工（含桩基及地基处理等土建设计、施工，不含地勘）、安装、调试、试车、完成性能考核、竣工验收、培训、服务、保修等全过程的总承包交钥匙工程。

（四）建设地址：四川省广元市旺苍县嘉川镇。

二、项目概况与招标范围

（一）项目概况。

本项目采用“直接用废钢（铁屑）熔炼铸铁水”的生产工艺。同时设计了采用“高炉铁水短流程直接熔炼铸铁水”的先进工艺。该工艺具有节能、减排、降低成本的优势，在工艺上必须有高炉铁水到中频炉衔接的通道，同时建设高炉铁水运输线，配置铁水罐、运输车到中频炉混兑生产球墨铸铁管。高炉生产的低硫铁水（S≤0.025%）用15t铁水包车运送到球墨铸铁管车间，利用吊车倒入中频电炉内进行熔炼。其工艺如下：

1.工艺。

（1）为保证废钢质量和来源的稳定性，同步建设1套的废钢处理配料工部，将收购来的废钢分类、识别、切割、储存和配料。

（2）离心球墨铸铁管球化处理投产初期采用喂丝法生产，待生产稳定、产量需进一步提高时，也能够采用镁粒喷吹法。

（3）离心浇注采用水浸+喷淋式冷却方式，选用水冷金属型离心球墨铸铁管机，工作时离心球墨铸铁管机的上芯、浇注、拨管等工序是在一个工位上完成，管模是在一个整体水套中边旋转、边浇注、边冷却，壳体中的冷却水是采取连续供排方式，离心机的动作是通过电机减速机驱动齿条来实现，所有动作靠 PLC 来自动控制。

（4）退火处理：本项目选用退火炉为双蓄热式卧式连续退火炉，利用高炉煤气+天燃气作为燃料，直接用天燃气作为点火使用。

（5）精整工艺：管道精整部分包括喷锌、校圆、三磨、切环、倒角、水压试验等工序，球墨铸铁管精整线的生产采用流水线作业。

（6）水泥养生采用经济适用的地坑式结构。

（7）水泥涂衬：在球墨铸铁管内表面衬上一层较薄的水泥砂浆，以增强球墨铸铁管内表面的抗腐蚀性能，并提高球墨铸铁管内表面的光洁度，以减少输水压力。

（8）喷漆包装：在球墨铸铁管外表面上涂上沥青漆（煤气或特殊行业要求的管内、外表面均需涂沥青漆），并根据球墨铸铁管规格或客户要求进行打包处理。

2.供电：供电主回路引自原有110kV厂区线路，建设容量20000kVA、电压110/6kV的变压器及开关柜，并与原6kV电源系统并网，新增到铸管出线柜。为保证供电安全，选用500kW柴油发电机，作为6kV变电所故障后的一级负荷电源。

3.环境除尘及安全消防系统建设。

4.道路、围墙、绿化建设。

（二）招标范围：

本项目是DN500-DN1000离心球墨铸铁管项目EPC总承包工程招标，工程内容包括但不限于以下方面：

1.设计范围。

（1）承包人负责本工程范围内工程内容的设计。

（2）设计分为工艺设计、施工图设计及设计说明书、各种手册及专篇。专篇包括安全设施设计专篇、建设工程消防设计专篇、环保设施设计专篇、职业病防护设施设计专篇等。

2.供货范围。

（1）承包人供货范围包括本工程内容（除有特殊要求外）的所有工艺设备及辅助生产设备。

（2）工程建造及安装所需各类材料的采购和供货。

（3）设备安装、调试工器具。

（4）随机备品备件（满足安装调试、负荷试车使用）。

3.施工安装调试范围。

承包人负责本工程范围内的建/构筑物的建造以及设备安装和调试工作。

（三）主要技术要求（详见技术规格书）。

（四）验收标准：按技术规格书要求验收。

三、资格要求

（一）具有工程设计冶金行业乙级及以上资质。

（二）具有近十年（2012年6月1日之后）1个及以上的设计或供货安装业绩，提供合同首尾页、体现工程概况页等。

（三）允许联合体投标，同一联合体，其成员不得超过两家，联合体各方不得再以本单位的名义单独或与其他单位组成联合体参与本工程投标，联合体必须明确主、从单位，且必须提供联合体协议书，联合体协议书上要有双方单位的公章和法定代表人或委托代理人签字（手签）。

（四）具有良好的银行和商业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管及破产状态。

（五）被人民法院列为失信被执行人或列为限制高消费企业不得参与投标。

（六）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目投标。

四、投标人提交的资格证明文件

（一）资质材料如下，需加盖单位公章。

1.有效的企业营业执照副本复印件和资质复印件。

2.法定代表人（所任职务需选择明确）身份证明书（需载明身份证号码）、法定代表人和代理人身份证复印件及法定代表人授权委托书（授权书必须有法人章或签字及加盖公章）。

3.开户行许可证复印件及投标单位开票信息。

4.承诺书。

5.投标人有效业绩。

6.企业简介。

7.近一年经审计后的财务报表。

注：报名资料按以上顺序排列编制成1个PDF文档（不大于50000KB），每页均需盖章，并在首页编制目录。

（二）提交时间：报名时提交。

（三）提交方式：电子邮件提交（电子邮件主题及报名资料文件名命名格式为：投标项目+投标单位全称），邮箱地址：dgbqbidding@163.com。

（四）根据公司相关要求，同时也为每个投标人提供公平、公正的招投标环境，投标人须填写承诺书（附后），会同报名资料一起提交招标人。

五、投标方式

招标人对投标人提交的资质材料进行审查，向审查合格的投标人通过电子邮件或信件邮寄方式发出招标邀请函，接到招标邀请函的投标人请按邀请函要求的时间，分别缴纳相应投标保证金和招标服务费。招标结束后，中标单位的投标保证金可转为合同履约保证金，合同履约保证金不足部分应予以补齐，未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性退还（无息）。

六、投标须知

（一）招标公告发布时间：2022年8月9日至2022年8月25日。

（二）报名截止时间：2022年8月25日。

（三）计划招标时间：2022年9月下旬-10月开标（具体时间以招标邀请函为准）。

（四）发布公告的媒介。

本次招标公告于www.dasteel.cn和www.mysteel.com网上公开发布，因轻信其他组织、个人或媒体提供信息而造成损失的，招标人概不负责。

（五）投标报名地点。

报名地点：达州钢铁生产指挥中心工程管理办301室，如不能现场报名可提供报名材料电子版后通过电话报名，但其报名资料一律投递到指定邮箱。

七、招标人信息

（一）单位名称：四川省达州钢铁集团有限责任公司。

（二）联系地址：四川省达州市通川区西河路25号。

（三）邮箱地址：dgbqbidding@163.com。

（四）联系人：彭昌胜：19511805676，范尚学：19511803203。

（五）审监法务部监督电话：19511804363。

四川省达州钢铁集团有限责任公司

公告时间：2022年8月9日

法定代表人身份证明书

兹证明     （身份证号：        ）是我单位的法定代表人，任董事长（或总经理）职务。

特此证明

单位名称（公章）：

年  月  日

法定代表人授权委托书

四川省达州钢铁集团有限责任公司：

我公司是中华人民共和国合法企业，企业地址：______________________。

法定代表人__________特授权___________（身份证号：  ）代表我公司全权办理针对贵公司______________________招标活动的投标、谈判、签约（办理结算）等相关工作，并签署全部的有关文件、协议及合同等。

我公司对被授权人签名的上述相关文书负全部责任。

本授权书有效期：______年_____月_____日至_____年_____月____日。

在撤销本授权的书面通知到达贵公司之前，本授权书在授权期限内有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文书，不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权。

被授权人签字：__________    法定代表人（签字）：___________

身份证号：______________   身份证号：____________________

职务：_________________       职务：___________________

电话：_________________       电话：____________________

单位名称： （公章）

年  月  日

承诺书

四川省达州钢铁集团有限责任公司：

我公司自愿参与贵公司                项目的投（议）标，现承诺如下：

一、我公司将遵循公平、公正、公开及诚实信用的原则参加本项目投（议）标，理解并接受贵公司的开标、评标、定标等相关规定。

二、我公司按本项目招（议）标公告要求提供的所有法人资料及有关材料均真实有效、合法持有，不存在失效、虚假的情况。

三、严格遵守贵公司的有关规定，投（议）标中不围标、不串标、不泄标，以及不排挤其他投标人参与公平竞争。

四、在本项目投（议）标有效期之内不撤回投标，中标后在贵公司规定的期限内签订合同，全面履行合同义务。

若违反上述承诺内容，我公司自愿接受贵公司处理（如：取消投标中标资格、没收投标或履约保证金），并承担由此造成贵公司的经济损失赔偿及法律责任。

承诺单位（公章）：

法定代表人或委托代理人（签名）：

日期：    年   月   日

# Text boxes

制芯

混砂

合金料、回炉料废钢

中频炉升温熔炼