萍乡萍钢安源钢铁有限公司

新型悬挂式液压剪采购项目

招标公告

（业务编号：ZB/SC2022-LG270）

萍乡萍钢安源钢铁有限公司拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。

一、招标项目概况

项目名称：新型悬挂式液压剪采购。

技术要求：按需方提供的《技术要求》执行，并满足需方使用要求。

报名截止时间：2022年10月15日。

招标时间：2022年10月下旬（具体以招标说明书为准）。

二、招标范围：2套。

三、资质要求

（一）投标人具有独立法人资格，能独立承担民事责任能力，有良好信誉、业绩和经济实力，并具有较强售后服务能力的投标单位。

（二）资质要求：具有独立法人资格或其他组织的生产厂家。

（三）相关业绩：提供1份国内已正常使用一年（含）以上的悬挂式液压剪业绩合同，提供的业绩单位需具备考察条件。

四、报名方式及提交材料要求

（一）报名方式：以纸质版报名材料提交至招标单位或以电子邮件的方式将报名材料发送至agqhb@pxsteel.com邮箱，发邮件时请注明主题名称：XX公司报名萍乡萍钢安源钢铁有限公司新型悬挂式液压剪采购项目投标材料。网上报名如不按此要求发送邮件，由此导致邮件遗失，招标单位不负任何责任。

（二）报名所需相关材料

1.营业执照副本复印件、开户许可证复印件，如有生产许可证、体系认证证书、特种设备制造许可证等一并附上。

2.法定代表人资格证明书、法人代表授权委托书（如法定代表人参加投标则无需提供）、法人代表及代理人身份证复印件和承诺书。

3.企业介绍和业绩材料（合同复印件）。

4.联系人及手机号码。

上述资料需加盖报名单位公章。

（三）招标单位对意向投标单位提交的报名材料进行审查，资格审查完成后，招标单位向初审合格单位发送《招标文件》（邀请函、说明书）。

（四）初审合格的投标单位按《招标文件》（邀请函、说明书）要求的时间以银行转账方式交纳相应招标报名费500元（不退）和投标保证金20万元（银行转账时注明投标项目名称）。中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金按中标金额的5%收取，多退少补，未中标单位的投标保证金在宣标后15个工作日内一次性返还（无息）。

五、招标单位信息

招标单位：萍乡萍钢安源钢铁有限公司

地址：萍乡经济开发区高新技术工业园东区

邮编：337000

联系人：刘工18870990932

电子邮件：agqhb@pxsteel.com

网址：www.pxsteel.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司萍乡湘东支行

账号：36001752010052504776

监督电话：0799－6356116

萍乡萍钢安源钢铁有限公司

2022年9月30日

| 招标清单 |
| --- |
| 序号 | 物资 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 新型悬挂式液压剪 | GYX8S-170 | 2 | 套 | 一、供方根据需方提供的《技术要求》执行，满足需方使用要求。 二、连铸机主要参数：连铸钢坯规格170mm×170mm方坯、连铸机设计弧度R8m、连铸机中心距（流间距）1250mm、连铸坯剪切温度≥700℃、连铸机最高拉速4.5m/min、6流连铸机、剪切钢种普碳钢、HRB400等。 三、悬挂式液压剪含剪机部分、液压部分、电控部分等，其中钢坯剪6用1备,备用钢坯剪能保证在线更换，共计7套钢坯剪。液压油站要求为7合1，油硬管全部采用304不锈钢材质，油箱采用不锈钢材质（每流设有单独隔仓），设板式冷却器、油位计、检修人孔等，油温、油位设置自动声光报警功能，电机、油泵、电磁阀均采用1带1模式，能保证6个流液压剪能同时工作，液压站7个流之间可以通过高压球阀开启关闭快速切换，液压站内使用电机选用伺服电机，需配套伺服控制器等设备。操作室HMI中远程操作设备并监视设备的停止、运行、故障、压力、温度、位置等状态。剪切采用剪切次数自动计数功能。 四、设备交付时随主机附带7套刀片备件、每件油缸配套的密封件、每种型号胶管各2件、液压阀组的每种型号液压阀各1件，液压剪液压系统打循环及安装调试期间的所有滤芯由供方负责提供，并提供产品使用说明书、电器原理图（含电子版及PLC成套程序等）、液压原理图、成套设备图纸、易损件图纸和清单、液压剪安全操作规程等。设备调试合格后交付需方使用，供方提供设备使用及维护培训服务。 五、设备安装基础的土建施工工作由需方负责，液压介质由需方提供，供方负责指导安装调试。 六、液压剪安装调试完成，验收时其运行保证值如下： （一）保证其产品的正常作业率（剪断率）≥99.99％。在质保期内，按月统计，因供方原因造成的，每套液压剪未达标考核供方5万元/月，但累计考核金额最高不超过物价款的30%。 （二）液压剪设备稳定率≥99％，液压剪造成的生产停机次数为零。在质保期内，按次统计，因供方原因造成的，每套液压剪未达标考核供方5万元/次，但累计考核金额最高不超过物价款的30%。 （三）剪切的钢坯端面平整（不影响轧制）的合格率≥99.9％。在质保期内，按月统计，因供方原因造成的，每套液压剪未达标考核供方3万元/月，但累计考核金额最高不超过物价款的30%。 （四）各液压管路、液压件在工作期间，3个月内不能漏油，因供方原因造成的，每套液压剪考核供方5万元/次，但累计考核金额最高不超过物价款的30%。 （五）设备投入生产后运行正常3个月后方可进行验收，验收未达到各项技术标准要求的，则不予以验收。 |

附件1

法定代表人资格证明书

萍乡萍钢安源钢铁有限公司：

姓名：________，身份证号：___________，在我公司职务：_______，系_________________的法定代表人，代表我公司参加贵公司组织的新型悬挂式液压剪采购（业务编号：ZB/SC2022-LG270）项目招（议）标活动，签署该招（议）标项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

投标人：(盖章、签名)

日期：  2022年9月30日

法人身份证（正、反面）：

附件2

法人代表授权书

萍乡萍钢安源钢铁有限公司：

______________________是中华人民共和国合法企业，法定地址：______________________。

法定代表人__________特授权_________代表我公司全权办理针对贵公司新型悬挂式液压剪采购（业务编号：ZB/SC2022-LG270）招标活动的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部的有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人签署的上述文件负全部责任，本授权书有效期：2022年9月30日至  2023年9月29日。

在撤销授权的书面通知之前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签字：           授权人（签章）：

身份证号：               身份证号：

职务：                   职务：

电话：                   电话：

单位名称：（公章）

签署日期：2022年9月30日

被授权人身份证（正、反面）：  授权人身份证（正、反面）：

附件3

承  诺  书

萍乡萍钢安源钢铁有限公司：

我司自愿参与贵司新型悬挂式液压剪采购（业务编号：ZB/SC2022-LG270）项目的投（议）标，现承诺如下：

一、我司将遵循公平、公正、公开及诚实信用的原则参加本项目投（议）标，理解并接受贵公司的开标、评标、定标等相关规定。

二、我司按本项目招（议）标公告要求提供的所有法人资料及有关材料均真实有效、合法持有，不存在失效、虚假的情况。

三、严格遵守贵司的有关规定，投（议）标中不围标、不串标、不泄标，以及不排挤其他投标人参与公平竞争。

四、在本项目投（议）标有效期之内不撤回投标，中标后在贵司规定的期限内签订合同，全面履行合同义务。

若违反上述承诺内容，我司自愿接受贵司处理（如：取消投标中标资格、没收投标或履约保证金），并承担由此造成贵司的经济损失赔偿及法律责任。

承诺单位（公章）：

法定代表人或

委托代理人（签名）：

日期： 2022年9月30日